Методологические указания

по составлению ф.№23-Н (годовая)

за 2022 год

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат) доводит до Вашего сведения, что отчеты по форме  № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии» за 2022 г. предоставляются с первого официального рабочего дня января по 1 февраля 2023 года.

Настоящую форму федерального статистического наблюдения предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), имеющие в собственности, управлении или эксплуатирующие на другом законном основании объекты генерации электрической энергии, электрические сети, энергосбытовые и энергоснабжающие компании, а также организации, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, а также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности юридического лица (обособленного подразделения).

При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, данные по форме предоставляются в целом по юридическому лицу, включая данные по этим обособленным подразделениям.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

По форме за отчетный период в случае отсутствия наблюдаемого явления респондент должен направить подписанный в установленном порядке отчет по форме, незаполненный значениями показателей («пустой» отчет по форме).

Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.

Форма предоставляется по всем электростанциям (электрогенераторным установкам) независимо от величины мощности, места установки оборудования (на центральной электростанции, в цехах организации, в подсобных производствах, состоящих на балансе организации), рода тока (переменный или постоянный), характера использования электроэнергии (для производственных нужд, для освещения или для отпуска  на сторону), типа электростанции (электрогенераторной установки) - стационарной или передвижной, тепловой, ветровой электростанции, гидроэлектростанции, действующей или бездействующей (в течение всего года), принадлежности электростанции, находящейся непосредственно в собственности организации или в аренде.

Предоставляются данные по передвижным электростанциям мощностью          5 кВт и выше (исключение составляют электростанции обслуживающие лесозаготовки, так как отчет предоставляется ими независимо от мощности) и стационарным электростанциям мощностью свыше 2 кВт.

В форму включаются данные об объеме производства электроэнергии по установленным электростанциям (электрогенераторным установкам), находящимся в пусковом периоде, то есть не введенным полностью в эксплуатацию, но дающим продукцию.

Организации - потребители электроэнергии, осуществляющие производственную деятельность на арендованных производственных мощностях с неотъемлемыми элементами энергетической инфраструктуры, указывают данные об объемах электропотребления по приборам учета. Данные сведения, как правило, являются переменной составляющей в общем размере арендной платы.

Не включаются в форму данные по электростанциям (электрогенераторным установкам) на судах (кроме плавучих электростанций), поездах, автотранспорте; обслуживающим кинопередвижки, электросварочные аппараты, составляющие с рабочим аппаратом единый агрегат; предназначенным для зарядки аккумуляторов, а также электрогенераторным установкам, находящимся на складе, в пути, в монтаже, относящимся к неустановленному оборудованию.

Если электростанция (электрогенераторная установка) в течение отчетного года была бездействующей (находящейся на консервации, в резерве, в ремонте), то есть не осуществляла пробного или штатного планового пуска установки, то данные по электрической мощности в форме не отражаются.

Данные по показателям разделов 1-4 формы приводятся с 3-мя знаками после запятой.

В разделе 1 приводятся сведения по каждой электростанции отдельно:

В графе 2 указывается код вида электростанции: стационарная (1) или передвижная (2).

В графе 3 указывается тип электростанции по виду первичного двигателя согласно технической документации (тепловая, паро-,газотурбинная, дизельная, с газогенераторным двигателем и другими двигателями; ветровая; геотермальная; солнечная).

В графе 4 по каждой электростанции указывается преобладающий вид топлива, израсходованного на производство электро- и теплоэнергии по видам топлива: газ, уголь, нефтяное топливо, торф, дрова, промышленные отходы. По солнечным, ветровым - топливо отсутствует. Напоминаем, что на территории Республики Крым электростанции - тип 37 «Изолированные тепловые электростанции».

В графе 5 приводятся данные об установленной мощности электростанций, учитываемой по мощности электрогенератора. Если электростанция имеет первичные двигатели, работающие на разном топливе, то в графе 4 должен быть указан тот вид топлива, который используется для работы двигателя, имеющего преобладающую мощность. В том случае, если электростанция не осуществляла производство тепло- и электроэнергии, то указывается вид топлива, на котором она планировала работать в отчетном году.

Изменение установленной мощности станции происходит только в случаях ввода в эксплуатацию или демонтажа оборудования, приема или передачи оборудования, а так же перемаркировки действующих электрогенераторов или первичных двигателей, оформленных соответствующими документами.

В графе 6 приводятся данные об объеме производства электроэнергии на основании показаний приборов ее учета по каждой электростанции (электрогенераторной установке) отдельно, состоящей на балансе организации. Данные о суммарном производстве электроэнергии по всем электрогенераторным установкам организации должно быть равно данным строки 01 раздела 2.

По графам 7 и 8 приводятся данные о расходе электроэнергии на собственные производственные нужды электростанции, связанные непосредственно с обеспечением технологического процесса производства электроэнергии и отпуска тепловой энергии.

Исключена из отчета строка 90 «Среднесписочная численность».

Раздел 2 заполняют все категории организаций, осуществляющих производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии. Одна организация не может заполнять разные графы одновременно.

Графу 2 заполняют организации, имеющие в собственности или эксплуатирующие на другом законном основании объекты генерации электрической энергии (электростанции), независимо от основного вида их экономической деятельности, осуществляющие производство электроэнергии, кроме электрических сетей (далее - Электростанции).

Графу 3 заполняют организации, имеющие в собственности, управлении или эксплуатирующие на другом законном основании электрические сети (далее - Сети).

Графу 4 заполняют энергоснабжающие, энергосбытовые компании, перепродавцы, в том числе работающие на оптовом рынке электроэнергии (далее - Поставщики).

Графу 5 заполняют организации, осуществляющие производство добывающих, обрабатывающих производств, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, не осуществляющие производство электроэнергии, а являющиеся ее потребителями.

По строке 01 приводятся данные о суммарном объеме электроэнергии, выработанной за год всеми состоящими на балансе организации электростанциями и электрогенераторными установками. гр. 2 стр. 01 р. 2. = гр. 6 «Итого» р.1.

По строке 02 приводятся данные об объемах фактически принятой электроэнергии из внешней сети от других источников. Отдельно указывается объем электроэнергии, полученной с оптового рынка электроэнергии (строка 03). Электростанции, находящиеся на самостоятельном балансе, или организации, имеющие на своем балансе электростанции, поставляющие произведенную электроэнергию или ее часть в сеть, приводят по этой строке данные о фактическом объеме (без сальдирования) полученной со стороны электроэнергии, а не разницу между получением и отпуском электроэнергии. По строкам 03 - 07 следует указать суммарный объем электроэнергии, полученной от других организаций, а в разделе 4 по графе 5 - подробно указать наименование электросети или перепродавца и объем электроэнергии, полученный от них.

По строке 09 приводятся данные о расходах электроэнергии на собственные производственные нужды электростанции, связанные непосредственно с обеспечением технологического процесса производства электроэнергии и отпуска тепловой энергии (строки 10 - 11).

По строке 12 приводятся данные о расходе электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды организации, осуществляющей производство продукции, и организации, находящейся в едином технологическом цикле с электростанцией. Объем электроэнергии, израсходованной на нужды организации, следует распределить по целевому назначению (строки 13 - 16).

По строке 13 приводятся данные о электропотреблении на работу электроаппаратов для технологических процессов: сушка, нагрев, электроплавка, электролиз, электросварка, получение тепловой энергии в электрокотлах, приготовление пищи на электроплитах.

По строке 14 приводятся данные на работу электродвигателей, скомплектованных с производственным оборудованием (станочное оборудование), на работу внутризаводского транспорта (электрокаров, электроконвейеров, электрокранов, электропогрузчиков, конвейерный транспорт), водоотливных насосных установок, вентиляционных установок, лифтов.

По строке 15 приводятся данные на освещение административных зданий и помещений, производственных корпусов, цехов, складских помещений, освещение территории организации, а также расход электроэнергии на работу вычислительной, оргтехники, сигнализации.

Организации с видом экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», осуществляющие производство электрической и тепловой энергии, данные о расходе электроэнергии на электростанции вспомогательными подразделениями и котельными, находящимися на балансе электростанций, необходимые для обслуживания основного производства и не связанные с технологическим процессом производства тепло- и электроэнергии - отражают по строке 12.

Электроэнергия, отпущенная своим подразделениям: жилищному хозяйству, коммунальным, строительным, подсобным сельскохозяйственным предприятиям, культурно-бытовым, медико-санитарным службам (например, клубам, столовым, детским садам, яслям, больницам и пунктам первой медицинской помощи), приравнивается к отпуску на сторону. Если в организации отсутствует раздельный учет электроэнергии, потребленной этими объектами, то данные о потреблении ими электроэнергии следует определять по расчетному акту. Объем отпущенной электроэнергии этим подразделениям должен быть отражен в строке 32 «Полезно отпущено потребителям - всего» с распределением по строкам, соответствующим видам экономической деятельности.

По строке 17 приводятся данные о потерях в станционной электросети, включающие потери электроэнергии в главных трансформаторах электростанции, находящейся на самостоятельном балансе, и блок-станции, как при отдаче, так и при получении электроэнергии от электрической сети других собственников.

По строке 18 приводятся данные о фактических потерях электроэнергии в электрических сетях, в том числе по уровню напряжения в них (строки 19 - 22).

По строке 23 приводятся данные об объеме электроэнергии, не оплаченной абонентами.

По строке 24 приводятся данные о потерях электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства, учтенные при формировании тарифа на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям, используемые только в расчетах между электросетевыми и энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями.

По строке 25 приводятся данные о технологических расходах на передачу электроэнергии по электрическим сетям. В данные по строке 25 включаются нагрузочные потери (потери в линиях электропередач и силовых трансформаторах, а также потери в измерительных трансформаторах тока, высокочастотных заградителях и им подобных). В том случае если организация отражает данные о фактических потерях (строка 18), то данные по строке 25 она отражать не должна.

По строке 26 приводятся данные об объеме отпущенной электроэнергии на сторону, без сальдирования, то есть без исключения перетоков электроэнергии между электростанцией и электросетевыми, энергоснабжающими организациями по всем категориям отчитывающихся организаций. По строкам 27 - 31 следует указать суммарный объем электроэнергии, отпущенной другим организациям, а в разделе 4 - подробно указать наименование электросети или перепродавца и объем электроэнергии, отпущенный им.

По строке 32 приводятся данные об объеме электроэнергии, полезно отпущенной потребителям - всего, в том числе по абонентам данной организации - юридическим лицам, включая субъекты малого предпринимательства, физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), по видам экономической деятельности, отдельным направлениям и населению, которые осуществляют расчеты за потребленную электроэнергию с данным поставщиком энергии (строки 32 - 69).

По строкам 42 и 43 приводятся данные об отпуске электроэнергии соответственно сельскому и городскому населению и приравненным к нему категориям потребителей - абонентам, ведущим непосредственный расчет за потребленную электроэнергию.

По строкам 63, 65, 67 приводятся данные об объеме электроэнергии, отпущенной некоммерческим организациям, созданным Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответствующих государственных органов в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах.

По строке 69 приводятся данные об отпуске электроэнергии перепродавцам и сбытовым организациям с видами экономической деятельности 35.13 «Распределение электроэнергии» и 35.14 «Торговля электроэнергией» для последующей ее поставки абонентам. В разделе 4 приводятся пообъектные данные этих организаций.

Добавлена строка 70. По строке 70 приводятся данные об объеме электроэнергии по статистическому отклонению в результате невыполнения балансового контроля (строка (01 + строка 02) = строка 8 + строка 26 + строка 32). Данные отражаются энергоснабжающими, энергосбытовыми компаниями (Поставщиками), в том числе работающими на оптовом рынке электроэнергии. По строке отражается объем электроэнергии в следующих случаях: при различии в методике расчета потерь в счетчиках на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭМ); учета электропотребления населением при покупке (по счетчикам) и реализации (по показаниям, переданными абонентами); несоответствии данных по приборам учета на ОРЭМ и договорам купли-продажи на РРЭМ; несовпадении административных границ (расположение электроподстанции и покупка электроэнергии на ОРЭМ осуществляется в одном регионе, а счетчики потребителя расположены в другом).

Раздел 3 заполняют все категории организаций, передающие (получающие) электроэнергию от организаций, расположенных в других субъектах Российской Федерации. В графах 2, 3 указываются соответственно их наименования и местонахождение.

Раздел 4 заполняют все категории организаций, которые должны привести в нем сведения о перепродавцах и сетевых организациях. В графах 2, 3 указываются соответственно их наименования и местонахождение, а также объемы отпущенной (графа 4) и полученной (графа 5) электроэнергии от сетевой организации или перепродавца. Данные о суммарном объеме электроэнергии, отпущенной сетевыми организациями, и организациями, осуществляющими торговлю (перепродажу) электроэнергии, должны быть меньше или равны данным соответственно по строкам 26, 41 и 69 раздела 2; данные организаций о суммарном объеме электроэнергии, полученной от этих организаций - по строке 02.

Контроли по форме:

Раздел 1: Строка «Итого» равна сумме заполненных строк по графам 1, 5, 6, 7, 8. графа 6 > 7 + 8 Раздел 2:

строка (01 + строка 02) = строка 8 + строка 26 + строка 32; строка 01 по графам 2, 3, 4 = ∑ строк по графе 6 раздела 1; строка 02 = 03 + 05 + 06 + 07 по графам 2, 3, 4, 5; строка 03 ≥ 04 по графам 2,3,4, 5; строка 08 = 09 + 12 + 17 + 18 + 24 + 25 по графам 2, 3, 4, 5; строка 09 = 10 + 11 по графам 2, 3, 4; строка 10 по графам 2, 3, 4 = ∑ строк по графе 7 раздела 1; строка 11 по графам 2, 3, 4 = ∑ строк по графе 8 раздела 1; строка 12 = 13 + 14 + 15 + 16 по графам 2, 3, 4, 5; строка 18 = 19 + 20 + 21 + 22 по графам 2, 3, 4; строка 18 ≥ 23 по графам 2, 3, 4; строка 26 = 27 +29 + 30 + 31 по графам 2, 3, 4, 5; строка 27 ≥ 28 по графам 2, 3, 4, 5; строка 32 = 33 + 39 + 40 + 41 + 42 +43 + 44 + 45 + 46 + 60 + 61 + 63 + 65 + 67 + 69 по графам 2, 3, 4, 5; строка 33 ≥ 34 по графам 2, 3, 4, 5; строка 34 ≥ 35 по графам 2, 3, 4, 5; строка 35 = 36 + 37 + 38 по графам 2, 3, 4, 5; строка 46 = 47 + 49 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59 по графам 2, 3, 4, 5; строка 47 ≥ 48 по графам 2, 3, 4, 5; строка 49 ≥ 50 + 51 + 52 по графам 2, 3, 4, 5; строка 53 ≥ 54 + 55 по графам 2, 3, 4, 5; строка 61 ≥ 62 по графам 2, 3, 4, 5; строка 63 ≥ 64 по графам 2, 3, 4, 5; строка 65 ≥ 66 по графам 2, 3, 4, 5; строка 67 ≥ 68 по графам 2, 3, 4, 5.

Раздел 4:

Строка «Итого» по графе 4 меньше или равна сумме строк 26, 69 раздела 2;

Строка «Итого» по графе 5 меньше или равна строке 02 раздела 2.

Данные по ф.№ по ф.№ 23-Н (годовая) по показателям выработки электроэнергии и мощности должны быть одинаково отражены в ф.№1-Натура БМ (годовая).